## Slide 1: 微机原理 实验二
第六组
潘子晴 周展科
2019.08.21

## Slide 2: 内容概要
设计思路及配置
测试结果
所遇问题
改进方案
实验小结

## Slide 3: 设计思路及配置
使用Timer0定时器
振荡器频率：4MHZ
指令频率：1MHZ
分频比：1:256
软件计数（循环次数）：8
分频比*定时器计数*软件计数*指令周期=周期
代码所占闪存：25words

## Slide 4: 测试结果
 | 预期周期 | 软件仿真 | 软件仿真误差 | 实际测量值 | 测量值 误差
Timer0 | 1.0s | 1.0000482s | 0.00482% | 1.008500s | 0.8500%
Timer1 | 1.0s | 1.0000340s | 0.00340% | 1.002000s | 0.2000%

## Slide 5: 所遇问题
Debug
  路径中含有中文导致无法进行调试
    设置项目路径，使其不含中文
  跑表时间的计算
    断点之间的时间计算
    时间累加计算
汇编语言使用
  周期长度 = 预分频 × Timer计数 × 软件计数
    MOVLW .10
    MOVLW 10

## Slide 6: 改进方案
参数搜索
  尝试各种组合：主频CP 分频比 软件计数 计时器初值
  修改计数器初值可进行周期微调
  减小分频比可使得计数器初值的调整更加精细
使用频率更高的振荡器频率：
  在设计时没有考虑振荡器频率带来的影响，使用4MHz方便计算
  若振荡器频率较低
    不仅会影响整个单片机的工作效率
    也会降低定时器的精度
  OSCCON：振荡器控制寄存器

## Slide 7: 实验小结
Pic单片机定时器的使用
  三种定时器的选择及误差控制
理解重定位代码的原理及编码方式
  系统会记录程序装入的开始地址，并在执行有相对地址的指令时，将所有的地址加上刚记下的开始地址【静态重定位，在程序装入内存的过程中完成】

## Slide 8: Q&A
谢 谢！