## Slide 1: 微机原理 实验六
第六组
潘子晴 周展科
2019.08.28

## Slide 2: 内容概要
ADC读取电压
EEPROM读写及掉电保护测试
IIC读取LM75代码
所遇问题
改进方案
实验小结

## Slide 3: 设计思路及配置
PORTA控制数码管二极管位
PORTC低四位控制片选位
以列表存储共阳数码管的段码
Timer0设置四个数码管刷新时间
Timer1为时长为100ms的秒表
RB0-RB3为键盘扫描

## Slide 4: ADC测量VDD

## Slide 5: 设计思路及配置
配置AD的三个寄存器，根据需要选择
参考电压（FVR或者VDD）
ADC精度（12位或者10位）
数据排列方式（左对齐或者右对齐）
计算
可以直接得到12位或10位二进制数字，也可以换算成与参考电压对应的电压实际值
数码管显示

## Slide 6: EEPROM掉电保护测试

## Slide 7: 设计思路及配置
读入键值，将键盘读入的值写入EEPROM中
将读入的键值显示在数码管上
断电（拔插VDD连接线）
读取EEPROM中的数字并打印

## Slide 8: IIC读取LM75B温度显示

## Slide 9: 设计思路和配置
IIC通信过程：
主设备发送开始信号，并写入从设备地址
开始接收从设备发送的信息
从设备每发送一个8位的数字，就会发送一个ACK
主设备根据是否收到ACK信号来判断是否接收完一个数据
根据相应公式将收到的数据转换成温度值

## Slide 10: 所遇问题及解决方案
IIC通信过程
一开始无法理解IIC通信，后来将PDF中的步骤一步步拆分写成函数，需要的时候在调用
键值正常读取
数码管滚动频率要在24HZ以上才能保证视觉欺骗效果，
可以直接改变振荡器频率来快速改变
数码管只能单位流水显示而不能同时显示
RETIFE返回的位置不对，换用timer1定时程序做延时

## Slide 11: 实验小结
Pic单片机读取列表的使用
  我们使用了两个列表，一个用于移动数码管位数，一个存储数码管段值，选用列表读取的最大的好处是，程序的可扩展性强，要显示更多内容可以直接在列表中添加并更改相应的自定义变量，记录不同的偏移量
中断返回位置会跳转至最近的goto语句
  一开始程序总是会在执行若干次数后停止，发现执行完retife返回的位置居然在delay函数的goto语句，这是不符合代码逻辑的，我们换用timer1代替延时函数避免了这个问题

## Slide 12: Q&A
谢 谢！